Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w postępowaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sulańskiej”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DOP/1/451/2022

          - Określenie przedmiotu zamówienia i zakresu rzeczowego robót:

Budowa sieci wodociągowej Ø 160 z rur PE 100 RC SDR 17  o długości 546 m wraz odtworzeniem nawierzchni drogowych, poboczy i terenów zielonych.

UWAGA: Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do realizacji niniejszego zamówienia obejmuje zakresem budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej.

          - Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 5 do SWZ (Wzór umowy).

Wykonawca, podczas realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących na terenie Zamawiającego:

a) instrukcji zakładowych,

b) przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, 
w szczególności Zarządzenia nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o.  w Koninie w sprawie stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie oraz innych, aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, dotyczących Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru wykonywanej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej.

          - Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia jak również:

- Koszty, jeśli takie wystąpią, nadzoru prowadzonego ze strony właściciela /użytkownika uzbrojenia  (również tego nie zinwentaryzowanego) zarówno podziemnego jak i nadziemnego kolidującego z budową sieci wodociągowej lub znajdującego się w jej  bezpośrednim pobliżu.

- W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejącego uzbrojenia, Wykonawca pokrywa koszty jego naprawy i koszty związane 
z usunięciem ewentualnych skutków tego uszkodzenia.

- Koszty przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

- Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu .

- Koszty uzyskania wymaganych decyzji , pozwoleń jeśli wystąpi taka konieczność

- Koszty płatnego nadzoru ze strony właścicieli innych sieci zlokalizowanych 
w obrębie prowadzonych robót.

- Koszty ew. odwodnienia terenu budowy jeśli nastąpi taka konieczność.

- Koszty ew. wycinki drzew jeśli nastąpi taka konieczność.

- Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy.

- Koszty zasilania placu budowy w media (prąd, woda).

- Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

- Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Koszty obsługi geodezyjnej tj. wytyczenia i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ponosi Zamawiający. Pozostałe koszty związane z obsługą geodezyjną budowy ponosi Wykonawca.

- Koszty umieszczenia wybudowanej infrastruktury wodociągowej  w pasie drogowym (Wykonawca uiszcza opłatę za umieszczenie ww. infrastruktury należną do końca roku, w którym zakończona została inwestycja).

- Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu.

- Inne koszty wynikające z niniejszej umowy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Koszty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrządzone na terenach przylegających do placu budowy zgłaszane przez właścicieli działek czy obiektów.

- Koszty płatnego nadzoru właścicieli sieci jeśli takie wystąpią.

Z uwagi na charakter robót po ich wykonaniu Zamawiający dokona ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe nie wyższe niż wskazane w kosztorysach ofertowych załączonych do Oferty Wykonawcy.

IV. Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1427, 1426/4, 1428, 1429, 1430, 424/1, 1431, 426/3, 426/2 obręb Gosławice w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę:

UA.6743.92.2021 z dnia 25.05.2021 r.

IR-V.7843.3.11.2020.11 z dnia 16.09.2020 r.

- Integralną część niniejszego OPZ stanowi dokumentacja projektowa umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, opisujące przedmiot zamówienia. Zamawiający wskazuje, że nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na fakt, iż wszelkie obliczenia zostały dokonane przez projektanta dla materiałów wskazanych w projekcie i dowolne zastąpienie przez Wykonawcę materiałów innymi może spowodować nie uzyskanie parametrów projektowanych, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego 
w ramach niniejszej umowy.

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał                 w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym 
z Regulaminu, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.

Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty w postępowaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sulańskiej”

FORMULARZ OFERTY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DOP/1/451/2022

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poznańska 49, 62-510 Konin, Polska, NIP: 665-000-13-26, REGON: 310025187, KRS:0000099912

Tel:  +48 63 240 39 00, Fax: +48 63 245 83 80, www.pwik-konin.com.pl, pwikkonin@pwik-konin.com.pl

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3.	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres email |  |

4.	Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia;

  - gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji;

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

  - cena netto: ….............. ..........................................................PLN,

(słownie:................................................................................PLN),

b)  podatek VAT: ……………………………………………………PLN,

(słownie:................................................................................PLN),

c) cena brutto:............................................................................PLN),

(słownie:...............................................................................PLN).

  - okres gwarancji i rękojmi wynosi …………… miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót bez uwag;

  - oferta sporządzona została na podstawie poniższych wskaźników do kosztorysowania:

R – PLN …………………………………………………………………….

Kp - % …………………………………………………………………..….

Kz - % ………………………………………………………………………

Z - % ………………………………………………………………………..

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………zł (słownie:) w formie ……………………………

  - wadium, wniesione przez nas w pieniądzu, prosimy zwrócić na konto*: .................................................................................................................

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony                   w załączniku nr 5 do SWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. XVI SWZ,

  - składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*,

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*,

| lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcy żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy*

| lp. | Określenie części zamówienia powierzonej podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. |  |  |

14) wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym **

(**) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie)

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………

5) ………………………………………………………………

6. Oferta zawiera wraz z załącznikami   ……….…. zapisanych stron, podpisanych 
i ponumerowanych, zgodnie z wymogami SWZ.

7. Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Pieczęć Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pt.:„Budowa sieci wodociągowej w ul. Sulańskiej”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DOP/1/451/2022

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu Wykonawcy:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj:

  - osiągnąłem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny przychód w każdym roku obrotowym równy co najmniej wartości 400.000,00 zł (słownie czterysta tysięcy złotych).

Pod pojęciem minimalnego rocznego przychodu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający rozumie przychody netto ze sprzedaży 
w rozumieniu zapisów art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), a zatem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów 
i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi.

  - posiadam środki finansowe lub posiadam zdolność kredytową w wysokości  co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj:

Wykaz wykonanych robót

| L.p. | Rodzaj roboty | Data wykonania | wartość umowy | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek (dzień/miesiąc/rok) | zakończenie (dzień/miesiąc/rok) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

WYKAZ  OSÓB,  KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ

ZAMÓWIENIE WRAZ Z DANYMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                      (DOTYCZY KIEROWNIKA BUDOWY)

| Lp. | Imię, nazwisko | Zakres powierzonych czynności/wykształcenie | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia | Doświadczenie (min. 3 lata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następujących podmiotów:

| Lp. | Nazwa(y) podmiotu(ów), na którego zasoby Wykonawca się powołuje | Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia | Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Pieczęć Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu pt.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sulańskiej”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DOP/1/451/2022

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Wykonawcy:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania na podstawie § 23 ust.1 Regulaminu, zgodnie z którym 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

        - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

      - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kk,

      - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk,

      - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kk lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.),

      - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kk,

      - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kk, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

      - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.);

      - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kk, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kk, lub przestępstwo skarbowe,

      - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

        - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

        - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

        - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia;

        - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

        - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w § 32 ust. 1 regulaminu, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam również wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach, w których Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy stosownie do zapisów 
§ 23 ust. 3 Regulaminu tj. w stosunku do Wykonawcy:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa pkt. 1 ppkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kk lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kk, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

      - będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

      - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

6) jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

        - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

        - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami:

1)…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, KRS/CEiDG)

nie zachodzą wymienione w pkt. 1 - 2 niniejszego oświadczenia podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

PODPIS(Y):

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |